# Перечень

услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме

(в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491)

а) обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав общего имущества, к предоставлению коммунальной услуги электроснабжения;

в) поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях;

г) уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования;

д) сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме;

д(1)) организацию мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности;

е) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности;

з) текущий ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества;

и) проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных в утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке перечень мероприятий;

к) обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов учета и т.д.).

ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома №№ п/п Вид конструктивного элемента или помещения общего пользования Наименование работ Периодичность выполнения работ I. Техническое содержание 1. Работы и услуги, выполняемые при проведении технических осмотров (общих и частичных, плановых и неплановых) конструктивных элементов и помещений общего пользования многоквартирного дома 1.1. Внутридомовая система центрального отопления и горячего водоснабжения Проведение планового осмотра перед началом отопительного сезона в процессе пробного протапливания здания 1 раз в год Проведение внепланового осмотра после ликвидации аварийного повреждения и поступления жалоб проживающих по мере необходимости Устранение выявленных неисправностей: – восстановление местами теплоизоляции трубопроводов (водонагревателей), расширительных баков; – устранение течи в трубопроводах, водонагревателях, приборах и арматуре; – устранение местных непрогревов с промывкой (при необходимости) нагревательных приборов и трубопроводов; – ликвидация воздушных пробок; – укомплектование поверенными контрольно-измерительными приборами; по мере выявления Наладка автоматики подпитки расширительных баков; 1 раз в год Осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, запорной и регулирующей арматуры; 1 раз в год Устранение неисправностей расширительного бака и автоматики подпитки; 1 раз в год Восстановление крепления трубопроводов и нагревательных приборов по мере выявления Проверка исправной работы домовых приборов учета расхода тепловой энергии и горячей воды: – визуальный осмотр; – проверка наличия и целостности пломб; – протирка прибора от пыли; – снятие показаний прибора и запись их в журнал 1 раз в месяц Проведение работ по обследованию автоматизированных узлов управления (АУУ): – обследование агрегатов автоматизированных узлов управления (АУУ) – проверка срабатывания аварийных защит и сигнализаций – проверка работоспособности средств автоматизации теплового пункта 1 раз в месяц – проверка работоспособности запорной арматуры 1 раз в квартал 1.2. Система холодного водоснабжения, в т.ч. поливочная система и система противопожарного водопровода Проведение планового осмотра перед началом отопительного периода 1 раз в год Проведение внепланового осмотра после ликвидации аварийного повреждения и поступления жалоб проживающих по мере необходимости Устранение выявленных неисправностей: – устранение течи в трубопроводах и арматуре; – восстановление местами теплоизоляции трубопроводов и арматуры; – восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования; – прочистка трубопроводов по мере выявления Проверка исправной работы домовых приборов учета расхода воды 1 раз в месяц Проверка эксплуатационной готовности: – сети противопожарного водопровода; 2 раза в год – пожарных насосов (проверка на создание требуемого напора) 1 раз в месяц (ППБ 01-03) 1.3. Система водоотведения (канализация) Проведение планового осмотра перед началом отопительного периода 1 раз в год Проведение внепланового осмотра после устранения аварийного повреждения и поступления жалоб проживающих по мере необходимости Устранение выявленных неисправностей: – прочистка стояка; – прочистка лежака; – устранение просадки, прогиба и контруклона лежака и канализационного выпуска; – смена кронштейнов под сантехприборами, укрепление расшатанного унитаза, прочистка и промывка сифонов, находящихся в нежилых помещениях; – подчеканка раструбов канализационных труб; – смена прокладок канализационных ревизий; – устранение засора трубопроводов; – установка металлических пробок на канализационных прочистках; – укрепление трубопроводов по мере выявления Проверка исправности канализационных вытяжек 1 раз в год 1.4. Вентиляция (ЖНМ-2004/03, утвержден постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004г. № 758-ПП) Проведение плановых осмотров дымоходов и вентиляционных каналов с проверкой наличия тяги: – для асбоцементных; 1 раз в год (перед началом отопительного сезона) – для кирпичных; 4 раза в год (раз в квартал) Проверка состояния железных соединительных труб (ЖСТ), наличие «кармана» с люком, наличие нумерации дымоходов, состояние штукатурки побелки железнения оголовков; 1 раз в год Проверка правильности расположения оголовков (отсутствие зоны ветрового подпора); 1 раз в год Проверка состояния оголовков дымоходов с целью предупреждения их обмерзания и закупорки 1 раз в месяц (с ноября по апрель) Проведение внепланового осмотра после аварийного повреждения и поступления жалоб проживающих по мере необходимости Устранение выявленных неисправностей, в том числе: – очистка ввода дымохода, кармана дымохода и перекидного кирпичного патрубка; – устранение неплотностей; – прочистка дымохода и вентиляционного канала по мере выявления Оформление Акта проверки дымохода и вентиляционного канала на плотность и обособленность 1 раз в год перед началом отопительного сезона (в третьем квартале) 1.5. Система электроснабжения Проведение плановых осмотров вводно-распределительного устройства (ВРУ), разводки по подвалу, техподполью и чердаку, системы электроснабжения здания, этажных щитков, в том числе светильников наружного освещения, домовых знаков и уличных, и др. указателей 1 раз в год Проведение внеплановых осмотров после ликвидации аварийных повреждений по мере необходимости Устранение выявленных нарушений: – подтяжка контактов соединений общедомовой электрической сети и этажных щитов; – протирка электроламп и смена перегоревших электроламп (и стартеров), в том числе домового знака, уличного и др. указателей; – промывка и протирка световых домовых знаков, уличных и др. указателей; – удаление влаги, ржавчины и др. из распаячных и протяжных коробок, ящиков и щитков; – ликвидация скруток по мере выявления Проверка и восстановление заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 1 раз в год Проверка исправности и снятие показаний общедомовых электросчетчиков 1 раз в месяц 1.6. Крыши (ограждающие элементы и несущие части) и системы водоотвода Проведение плановых осмотров в период подготовки к сезонной эксплуатации 2 раза в год Проведение внеплановых осмотров после повреждений и явлений стихийного характера по мере необходимости Устранение выявленных нарушений: – укрепление элементов наружного водостока; по мере выявления – поджатие фальцев, гребней стальной кровли, промазка свищей; по мере выявления – прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока по мере выявления – очистка кровли от мусора, грязи, листьев и посторонних предметов 2 раза в год – очистка кровли от снега и наледеобразований в порядке установленном ЖНМ-2005/04 Устранение неисправностей и протечек в связи с жалобами и обращениями проживающих по мере обращения Антисептическая и огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши по предписанию инспектора ГПС 1.7. Фасады, цоколи, отмостки Проведение планового осмотра при подготовке к весенне-летней эксплуатации (с простукиванием штукатурки или облицовки фасада), в том числе правильности использования балконов, эркеров и лоджий 1 раз в год Проведение внеплановых осмотров после явлений стихийного характера, при выявлении аварийных повреждений и поступлении жалоб проживающих, а также по решению Городской (окружной) комиссии по организации исполнения Закона города Москвы от 01 июля 1996г. № 22 по мере необходимости Устранение выявленных нарушений: – ограждение опасной зоны; – закрытие и опломбирование выходов на аварийные балконы, лоджии и эркеры по мере выявления 1.8. Системы ДУ и ППА Проведение планового осмотра перед началом отопительного сезона 1 раз в год Работа со специализированной организацией, обслуживающей по договору систему ДУ и ППА по устранению выявленных нарушений по мере необходимости 1.9. Система газоснабжения Проведение планового осмотра помещений, где проложены газопроводы и установлены газовые приборы, на их соответствие требованиям «Правил безопасности в газовом хозяйстве» 1 раз в год Проведение проверок содержания подвалов и тех.подполий, где расположены газопроводы на загазованность: – работа со специализированной организацией по устранению нарушений в системе газоснабжения ежедневно 1.10. Система мусороудаления Проведение видеодиагностики внутренней поверхности асбоцементного ствола мусоропровода 1 раз в год Проведение визуального осмотра: – асбоцементного ствола мусоропровода; 1 раз в месяц – загрузочного клапана; 1 раз в неделю – устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода; 1 раз в месяц – спринклерной системы пожаротушения очистного устройства; 1 раз в месяц – оборудования водо- и электроснабжения очистного устройства; 1 раз в месяц – шиберного узла с противопожарным клапаном; ежедневно – контейнерного оборудования; ежедневно – спринклерной системы автоматического пожаротушения мусоросборной камеры; ежедневно – помещения мусоросборной камеры с целью контроля температурного режима (не ниже +5°С), наличия водо- и электроснабжения; ежедневно – системы вентиляции мусоропровода 1 раз в месяц Устранение выявленных нарушений и неисправностей в установленном порядке в сроки, установленные нормативными документами 1.11. Прочие работы Освобождение лестничных площадок, маршей и приквартирных холлов от хлама и бытового мусора по мере необходимости Оборудование в вестибюле доски объявлений по мере необходимости Освобождение входов на чердак и подходов к пожарному оборудованию и инвентарю от посторонних предметов по мере необходимости Дезинфекция и дератизация подвальных и чердачных помещений по мере необходимости Подготовка многоквартирного дома к праздникам, вывешивание и снятие флагов и другого праздничного оформления по мере необходимости Осмотр радио-, теле- и др. устройств на кровлях, чердаках и лестничных клетках с вызовом специализированной обслуживающей организации для устранения выявленных нарушений 1 раз в год 2. Работы и услуги, выполняемые при подготовке многоквартирного дома к сезонной (осенне-зимней и весенне-летней) эксплуатации 2.1. Внутридомовая система центрального отопления и горячего водоснабжения Консервация системы отопления на летний период с ревизией запорной регулировочной арматуры и КиП. 1 раз в год Определение объема необходимых ремонтных работ и разработка плана-графика их выполнения 1 раз в год Подготовка гильз для термометров и штуцеров для манометров с запорными кранами на тепловых вводах, элеваторных и тепловых узлах 1 раз в год Приведение автоматики подпитки расширительных баков в рабочее состояние 1 раз в год Устранение нарушений в состоянии систем центрального отопления и горячего водоснабжения, имевших место в прошедший отопительный сезон 1 раз в год Промывка системы центрального отопления до «светлой» воды 1 раз в год Гидропневматическая промывка системы центрального отопления 1 раз в 4 года Гидравлическое испытание системы центрального отопления на 1,25 рабочего давления 1 раз в год Окраска трубопроводов и поддонов по мере необходимости Спуск и напуск воды в систему отопления по мере необходимости и по согласованию с теплоснабжающей организацией Организация работы по проведению пробного протапливания многоквартирного дома: – заполнение системы отопления сетевой водой в сроки, по согласованию с теплоснабжающей организацией; – работа с населением по проверке прогреваемости отопительных приборов; – наладка и регулировка системы отопления; – вывод системы на расчетный режим работы; – наладка автоматики подпитки расширительных баков (при независимой схеме присоединения системы отопления дома к наружным тепловым сетям); – контроль параметров на тепловом вводе; – контроль тепловлажностного режима в помещениях многоквартирного дома (обеспечение нормативной температуры (+18-20 °С) в жилых помещениях); – проверка качества горячего водоснабжения, обеспечение нормативной температуры (+50 °С) в точках водоразбора 1 раз в год Оформление Акта готовности системы отопления дома к осенне-зимней эксплуатации 1 раз в год 2.2. Система холодного водоснабжения, в т. ч. поливочная система и система противопожарного водопровода Консервация и расконсервация поливочной системы 2 раза в год Устройство дополнительной сети поливочной системы при необходимости Восстановление местами разрушенной теплоизоляции по мере необходимости Устранение течи трубопроводов, запорной и водоразборной арматуры по мере необходимости Устранение неисправностей насосного оборудования: – повысительных насосов; – пожарных насосов по мере необходимости 2.3. Фасады, цоколи, отмостки Очистка и промывка фасадов и цоколей 2 раза в год (к 1 мая и к Дню города) или по решению Городской комиссии Устранение нарушений в состоянии отмостки: – обеспечение уклона от здания к водоотводным лоткам (не менее 3%); – заделка выбоин, трещин и ликвидация просадки грунта, в том числе в месте прокладки инженерных коммуникаций; – расчистка и заделка щелей между отмосткой (тротуаром) и стеной здания по мере выявления Устранение нарушений в состоянии цоколя: – обеспечение уклона выступа цоколя от стены здания (не менее 5 %); по мере выявления – восстановление поврежденной штукатурки и облицовки; по мере выявления – расшивка швов каменной кладки или дополнительное утепление при поступлении жалоб жителей 1-го этажа 2.4. Крыши (ограждающие элементы и несущие части) и системы водоотвода Укрепление парапетных ограждений 1 раз в год Установка и снятие крышек-лотков с воронок наружных водосточных труб 2 раза в год Переключение внутреннего водостока на летний и зимний режимы работы 2 раза в год Проверка герметичности и прочности соединения водоприемной решетки внутреннего водостока с гидроизоляционным ковром кровли, устранение выявленных неисправностей 2 раза в год Укрепление водосточных труб, колен, отмётов, воронок по мере необходимости 2.5. Помещения общего пользования (лестничные клетки, чердаки, подвалы, техподполья, помещения мусоросборных камер, коридоры, колясочные, технические этажи) Приведение в порядок помещений, очистка их от мусора и посторонних предметов, восстановление и ремонт ходовых досок и переходных мостиков через трубопроводы, восстановление освещения, вентиляции 1 раз в год Создание нормативного температурно-влажностного режима в помещениях (утепление чердачного перекрытия, рыхление слежавшегося сыпучего утеплителя, остекление и закрытие слуховых окон, открытие и заделка продухов в цоколях зданий и жалюзи, установка решеток на вентиляционных отверстиях, выполнение мероприятий по технике безопасности и охране труда в помещении электрощитовой, приведение в порядок входной группы) 1 раз в год Обеспечение свободных подходов к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам 1 раз в год Выполнение утеплительных мероприятий (восстановление остекления, утепление дверных и оконных проемов, обеспечение исправности доводчиков и фурнитуры) 1 раз в год Выполнение мероприятий по исключению подтопления подвальных помещений: – уплотнение пересечений инженерных коммуникаций со строительными конструкциями здания; – оборудование приямков, закрытие их решеткой; – обеспечение уклона пола в сторону приямка; – установка (при необходимости) стационарных откачивающих средств 1 раз в год 2.6. Специальные общедомовые технические устройства (лифты с механическим оборудованием в машинном помещении, общедомовые приборы учета, датчики контроля) Техническое обслуживание лифтового оборудования по регламентам, установленным заводами-изготовителями либо уполномоченными организациями исполнительной власти В соответствии с периодичностью установленленной регламентом Обслуживание охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС) В соответствии с периодичностью установленленной регламентом 3. Прочие работы 3.1. Прочие работы Укрепление флагодержателей, домовых знаков, уличных и др. указателей 1 раз в год Устранение нарушений в состоянии отмосток, водоотводящих лотков 1 раз в год Непредвиденные работы по мере необходимости Проведение разъяснительной работы с проживающими и арендаторами о необходимости утепления занимаемых помещений, соблюдения правил пожарной безопасности 1 раз в год Утепление (при необходимости) дымоходов и вентиляционных каналов по мере необходимости Проведение инструктажа арендаторов и граждан, проживающих на 1-ых этажах, о мерах безопасности при обнаружении запаха газа 1 раз в год Оформление паспорта готовности многоквартирного дома к осенне-зимней эксплуатации ежегодно до 1 сентября Оформление Акта готовности многоквартирного дома к весенне-летней эксплуатации ежегодно до 25 апреля Мелкий ремонт почтовых ящиков по мере необходимости II. Санитарное содержание 1. Помещения общего пользования (ЖНМ-96-01/7, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 04.06.96г. № 465) Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей Ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней) Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа в домах: – без лифта и мусоропровода 2 раза в неделю – с мусоропроводом 2 раза в неделю – с лифтом 1 раз в неделю – с мусоропроводом и лифтом 1 раз в неделю Влажное подметание мест перед загрузочным клапаном мусоропровода в домах: – с мусоропроводом – с мусоропроводом и лифтом Ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней) Мытье лестничных площадок и маршей в домах: – без лифта и мусоропровода 2 раза в месяц – с мусоропроводом 2 раза в месяц – с лифтом 1 раз в месяц – с мусоропроводом и лифтом 1 раз в месяц Мытье пола кабины лифта в домах: – с лифтом – с мусоропроводом и лифтом Ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней) Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта в домах: – с лифтом – с мусоропроводом и лифтом 2 раза в месяц Мытье окон 2 раз в год Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков 1 раз в год Влажная протирка подоконников, отопительных приборов 2 раза в год Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка 1 раз в неделю 2. Помещение дежурного по подъезду (постановление Правительства Москвы от 20.02.2007г. № 115-ПП) Влажная протирка или мытье пола с предварительным подметанием его (в т.ч. мытье пола 4 раза в год) 5 раз в неделю Влажная протирка и мытьё оконных решеток, отопительных приборов 4 раза в год Протирка мебели и инвентаря, находящегося в помещении; влажная протирка подоконников 1 раз в неделю Уборка туалетов, чистка санитарно-технических приборов (унитазов, раковин и др.), опорожнение и мытьё урн 5 раз в неделю Влажная протирка и мытьё стен, дверей, плафонов 2 раза в год Мытьё окон; обметание пыли с потолков 2 раза в год 3. Содержание стен фасадов Протирка указателей улиц и номеров домов (несветовых) 2 раза в холодный период года и 5 раз в теплый период года 4. Обслуживание мусоропровода (постановление Правительства Москвы от 11.03.2008 г. № 177-ПП): 4.1. не оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода, выполненного не из асбестоцементных труб Удаление мусора из мусороприемных камер ежедневно Уборка мусороприемных камер ежедневно Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов 1 раз в неделю Мойка сменных мусоросборников ежедневно Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода 1 раз в месяц Устранение засора по мере необходимости Очистка (цикл повторяется 3 раза без воды) и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода 1 раз в месяц Дезинфекция мусоросборников 1 раз в месяц Удаление отходов из мусоросборной камеры ежедневно 4.2. оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода Уборка, мойка стен и пола мусоросборной камеры ежедневно Уборка и мойка загрузочных клапанов 1 раз в неделю Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода 1 раз в месяц Очистка и мойка передвижных контейнеров ежедневно Промывка, очистка (цикл повторяется 3 раза) и дезинфекция внутренней поверхности ствола мусоропровода 1 раз в месяц Дезинфекция мусоросборников 1 раз в месяц Устранение засора по мере необходимости Удаление отходов из мусоросборной камеры ежедневно 4.3. обслуживание ствола мусоропровода, выполненного из асбестоцементных труб с применением мобильного моющего блока (ММБ) Уборка, мойка стен и пола мусоросборной камеры ежедневно Уборка и мойка загрузочных клапанов 1 раз в неделю Мойка шибера мусоропровода 1 раз в месяц Очистка и мойка передвижных контейнеров ежедневно Очистка (цикл повторяется 3 раза без воды), промывка (цикл повторяется 4 раза), дезинфекция (цикл повторяется 2 раза) внутренней поверхности ствола мусоропровода до шибера 1 раз в год Гидроизоляция (гидрофобизация) внутренней поверхности асбестоцементного ствола мусоропровода (цикл повторяется 2 раза) до шибера 1 раз в год Дезинфекция загрузочных клапанов, шиберов, передвижных контейнеров, мусоросборной камеры 1 раз в месяц Устранение засора по мере необходимости 5. Вывоз бытового мусора (ГОСТ Р 51617-2000) Вывоз твердых бытовых отходов: – при температуре воздуха выше 14°С; ежедневно – при температуре воздуха до 14°С не реже одного раза в три дня Вывоз крупногабаритного мусора по мере необходимости Примечание: Периодичность выполнения работ определяется в соответствии с жилищными нормативами города Москвы, утвержденными постановлениями Правительства Москвы.